## Slide 1
Конспект по протоколу DHCP
Что такое DHCP и зачем он нужен
Короче, для работы сети каждому устройству нужен IP-адрес. Можно назначать вручную, но тогда админ должен помнить, какие адреса заняты, а какие свободны. Плюс устройству надо сообщить кучу других параметров: маску, IP маршрутизатора по умолчанию, IP DNS-сервера, доменное имя и т.п. Даже в маленькой сети это реально утомительно.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамического конфигурирования хостов) автоматизирует процесс конфигурирования сетевых интерфейсов. И гарантирует от дублирования адресов за счёт централизованного управления.
Прародители DHCP
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - одна из первых реализаций, появилась больше 30 лет назад. Клиент делал запрос на широковещательный адрес сети, сервер его принимал, находил в своей базе привязку MAC-адреса клиента к IP и отправлял в ответ IP-адрес.
Минусы RARP: нужно было настраивать сервер в каждом сегменте локальной сети, регистрировать MAC-адреса, а передавать доп. информацию клиенту вообще не было возможности.
На смену пришёл BOOTP (Bootstrap Protocol). Изначально для бездисковых рабочих станций. Им нужно было не только выдать IP, но и передать доп. информацию: адрес сервера TFTP, имя файла загрузки. В отличие от RARP, поддерживал relay - небольшие сервисы, которые пересылали запросы главному серверу. Это сделало возможным использование одного сервера на несколько сетей. Но оставалась необходимость ручной настройки таблиц и ограничение по размеру доп. информации.
В итоге появился DHCP. Он является совместимым расширением BOOTP. DHCP-сервер поддерживает устаревших клиентов, но не наоборот.

## Slide 2
Режимы DHCP
DHCP работает по модели клиент-сервер. При старте системы компьютер (DHCP-клиент) посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-адреса. DHCP-сервер откликается и посылает ответ с IP-адресом и другими параметрами.
Три режима работы:
Ручное назначение статических адресов. Админ помимо пула адресов снабжает сервер информацией о жёстком соответствии IP-адресов физическим адресам клиентов. Сервер всегда выдаст конкретному клиенту один и тот же назначенный ему IP-адрес и набор других параметров.
Автоматическое назначение статических адресов. Сервер сам, без вмешательства админа, выбирает клиенту IP-адрес из пула. Адрес даётся в постоянное пользование, то есть между клиентом и его IP-адресом существует постоянное соответствие. Оно устанавливается при первом назначении. При всех последующих запросах сервер возвращает тот же самый адрес.
Автоматическое распределение динамических адресов. Сервер выдаёт адрес клиенту на ограниченное время - срок аренды. Когда компьютер удаляется из подсети, адрес автоматически освобождается. Когда подключается к другой подсети, ему назначается новый адрес. Ни пользователь, ни админ не вмешиваются. Это позволяет повторно использовать IP-адрес для другого компьютера. Помимо автоматизации рутинной работы, этот режим позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой превышает количество имеющихся IP-адресов.
Пример: в организации 500 сотрудников, но большую часть времени они вне офиса. Если обычно в офисе работает не более 50 человек, достаточно пула из 64 адресов и 64 рабочих мест. Каждый вновь прибывший просто подключает компьютер, DHCP-клиент запрашивает параметры и автоматически их получает.

## Slide 3
Алгоритм динамического назначения адресов
Админ управляет двумя основными параметрами DHCP-сервера: пул адресов, доступных распределению, и срок аренды. Срок аренды диктует, как долго компьютер может использовать назначенный IP-адрес, перед тем как снова запросить его у сервера. Срок аренды зависит от режима работы пользователей: в учебной сети он может быть равен длительности лабораторной работы, в корпоративной - несколько дней или даже недель.
DHCP-сервер должен находиться в одной подсети с клиентами, потому что клиенты посылают ему широковещательные запросы. Для снижения риска выхода сети из строя из-за отказа DHCP-сервера иногда ставят резервный DHCP-сервер.
Иногда в сети нет ни одного DHCP-сервера. Тогда его подменяет связной DHCP-агент - программное обеспечение, играющее роль посредника между DHCP-клиентами и DHCP-серверами. Агент переправляет запросы клиентов из одной сети DHCP-серверу другой сети. Так один DHCP-сервер может обслуживать клиентов нескольких разных сетей.
Упрощённая схема обмена сообщениями:
При включении компьютера DHCP-клиент посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска. Это IP-пакет с адресом назначения из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам данной IP-сети.
Находящиеся в сети DHCP-серверы получают это сообщение. Если серверов нет, сообщение получает связной DHCP-агент. Он пересылает его в другую сеть DHCP-серверу, IP-адрес которого ему заранее известен.
Все DHCP-серверы, получившие сообщение DHCP-поиска, посылают клиенту свои DHCP-предложения. Каждое предложение содержит IP-адрес и другую конфигурационную информацию. Сервер из другой сети посылает ответ через DHCP-агента.
DHCP-клиент собирает предложения от всех серверов. Как правило, выбирает первое из поступивших и отправляет в сеть широковещательный DHCP-запрос. В нём содержатся идентификационная информация о выбранном сервере и значения принятых параметров.
Все DHCP-серверы получают DHCP-запрос, и только один выбранный посылает положительную DHCP-квитанцию, подтверждающую IP-адрес и параметры аренды. Остальные серверы аннулируют свои предложения и возвращают адреса в свои пулы.
DHCP-клиент получает положительную DHCP-квитанцию и переходит в рабочее состояние.
Время от времени компьютер пытается обновить параметры аренды. Первую попытку делает задолго до истечения срока аренды, обращаясь к тому серверу, от которого получил текущие параметры. Если ответа нет или ответ отрицательный, через некоторое время снова посылает запрос. Так повторяется несколько раз, и если все попытки безуспешны, клиент обращается к другому серверу. Если и другой сервер отвечает отказом, клиент теряет параметры и переходит в режим автономной работы. Также DHCP-клиент может по своей инициативе досрочно отказаться от выделенных параметров.

## Slide 4
Проблемы динамического назначения адресов
В сети, где адреса назначаются динамически, нельзя быть уверенным в адресе, который в данный момент имеет тот или иной узел. Это влечёт проблемы.
Во-первых, сложности при преобразовании символьного доменного имени в IP-адрес. Система DNS должна поддерживать таблицы соответствия имён IP-адресам в условиях, когда последние меняются каждые два часа. Поэтому для серверов, к которым часто обращаются по символьному имени, назначают статические IP-адреса, оставляя динамические только для клиентских компьютеров. Но в некоторых сетях серверов настолько много, что ручное конфигурирование становится обременительным. Это привело к разработке усовершенствованной версии DNS - динамической системы DNS, в основе которой лежит согласование информационной адресной базы в службах DHCP и DNS.
Во-вторых, трудно осуществлять удалённое управление и автоматический мониторинг интерфейса (например, сбор статистики), если в качестве его идентификатора выступает динамически изменяемый IP-адрес. Статические адреса позволяют админам удалённо управлять устройствами - до них проще получить доступ, когда можно легко определить их IP-адрес.
Обычно статические адреса назначают устройствам, которые предоставляют услуги пользователям в сети: маршрутизаторы, серверы, принтеры, другие сетевые устройства, местоположение которых вряд ли изменится. Поэтому назначенные им адреса должны оставаться постоянными.
Ну и наконец, для безопасности сети многие устройства могут блокировать (фильтровать) пакеты, определённые поля которых имеют заранее заданные значения. При динамическом назначении адресов усложняется фильтрация пакетов по IP-адресам. Последние две проблемы проще всего решаются отказом от динамического назначения адресов для интерфейсов, фигурирующих в системах мониторинга и безопасности.