## Slide 1
Задание 1. Сеть: 192.168.0.0 /24. Нужно 5 подсетей по не менее 25 хостов. Решение:
1. Кол-во бит для хостов: 2^5 - 2 = 30 хостов (30 > 25 - хватает, значит для хостов нужно 5 бит).
2. Новая маска: 32 - 5 = 27 => маска /27.
3. Проверка подсетей: 27 - 24 = 3 бита. 2^3 = 8 подсетей (8 > 5 - хватает).
4. Перевод маски: /27 = 11111111.11111111.11111111.11100000128 + 64 + 32 = 224 => 255.255.255.224.
Ответ: Маска: /27 (255.255.255.224)
Количество подсетей: 8
Количество хостов в каждой подсети: 30.
Задание 2. Сеть: 192.168.50.0 /24. Разделить на 6 подсетей. Решение:
Кол-во бит для подсетей:2^3 = 8 подсетей (8 > 6 - хватает, нужно 3 бита).
2. Новая маска: 24 + 3 = 27 => маска /27 (255.255.255.224).
3. Кол-во хостов: 32 - 27 = 5 бит. 2^5 - 2 = 30 хостов.
4. Диапазоны (шаг 256 - 224 = 32): 192.168.50.0 - 192.168.50.31; 192.168.50.32 - 192.168.50.63; 192.168.50.64 - 192.168.50.95; 192.168.50.96 - 192.168.50.127; 192.168.50.128 - 192.168.50.159; 192.168.50.160 - 192.168.50.191.
Ответ: Маска: /27 (255.255.255.224)
Количество хостов: 30
Диапазоны:192.168.50.0 - 192.168.50.31; 192.168.50.32 - 192.168.50.63; 192.168.50.64 - 192.168.50.95; 192.168.50.96 - 192.168.50.127; 192.168.50.128 - 192.168.50.159; 192.168.50.160 - 192.168.50.191